## РОСЖЕЛДОР

## Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ростовский государственный университет путей сообщения

ФГБОУ ВО РГУПС

# А.А. Резниченко, С.А. Хачкинаян

ТЯГОВЫЕ АППАРАТЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Учебно-методическое пособие

к лабораторным работам

#### Ростов-на-Дону

2017 г.

## РОСЖЕЛДОР

## Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ростовский государственный университет путей сообщения

ФГБОУ ВО РГУПС

# А.А. Резниченко, С.А. Хачкинаян

ТЯГОВЫЕ АППАРАТЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Учебно-методическое пособие

к лабораторным работам

#### Ростов-на-Дону

2017 г.

УДК 629.423.1(06)+07

Рецензент – Декан электромеханического факультета РГУПС, заведующий кафедрой «Технология металлов», д.т.н., профессор	И.С. Морозкин

Резниченко А.А., Хачкинаян С.А.

Тяговые аппараты и электрическое оборудование: учебно-методическое пособие к лабораторным работам / А.А. Резниченко, С.А. Хачкинаян; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 8 с.

В учебно-методическом пособии приведены: цель работы, краткая теория, описание лабораторной установки, порядок выполнения работы, список литературы.

Учебно-методическое пособие способствует более глубокому изучению курса.

Пособие предназначено для студентов специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог», специализации «Электрический транспорт железных дорог».

Одобрено к изданию кафедрой «Электрический подвижной состав».

-

© Резниченко А.А., Хачкинаян С.А., 2017

© ФГБОУ ВО РГУПС, 2017

Испытание контактора постоянного тока

Цель работы:

1. Опытным путем определить данные суммарных противодействующих сил: отключающей – возвратной и контактной пружин Fоп, Fкп контактора.

2. Построить: механическую Fм = f(δ0), тяговую Fэ = f(δ0) характеристики и характеристику отпускания F0 = f(δ0) электромагнитного механизма.

3. Согласовать характеристики Fм = f(δ0), Fэ = f(δ0), F0 = f(δ0).

Краткие сведения из теории

Механическая характеристика – это зависимость всех противодействующих сил, созданных: отключающей пружиной Fоп, контактной пружиной Fкп и весом подвижных частей Fпч в зависимости от воздушного (рабочего) зазора δ0 между якорем и полюсным наконечником (сердечником).

При построении Fм  = Fоп + Fкп + Fпч(δ0) должны быть известны: длина      lоп – расстояние от центра отключающей пружины до центра приложения сил (призматическая ось вращения); lк – расстояние от точки касания подвижного контакта о неподвижный до призматической оси вращения, а также раствор контактов lрк; провал контактов – lпрк . Кроме того, должны быть известны их начальные предварительные сжатия Fопн; Fкн; Для удобства замера этих сил исследуемый контактор дополнен рычагом lр. Поэтому показания динамометра пересчитываются с учетом рычага. Приведенная к оси вращения механическая сила определится: F΄м = Fм(lр/lпр); по полученным значениям и пересчитанным по этой формуле, строят механическую характеристику – при изменении рабочего зазора (δ) Fм = f(δ0), рис.1.

Рис. 1. Семейство характеристик контактора.

Для срабатывания электромагнитного механизма необходимо, чтобы его тяговая характеристика Fэ = f(δ0) располагалась выше механической для всех значений от δ0    до δ0к. Этому условию соответствует определенная намагничивающая сила Iw катушки или пропорциональное ей значение напряжения срабатывания – Uср.

Для возвращения якоря в исходное полпжение, необходимо понизить напряжение на катушке (уменьшить Iw) до величины, при которой Fэ окажется меньше Fмех при любых (δ) (см. ри1. 2  F0 штриховая кривая) это значение напряжения является напряжением возврата – Uв . Отношение Uв /Uср = Кв , называется коэффициентом возврата. Его значение для ЭМ постоянного тока равна 0,2…0,3; переменного тока равна 0,4…0,5.

Описание стенда

На рисунке 1 приведено семейство характеристик контактора Fм = f(δ0), Fэ = f(δ0), F0 = f(δ0). Получение данных для построения механической характеристики производится с помощью динамометра (Д), который укрепляется к отверстию рычага (О), закрепленного на хвостовике якоря. Величина усилия определяется по шкале динамометра, в [кг] на участках представленных на рис. 1: - ав – участок соответствует выбору усилия предварительного натяжения отключающей пружины (при неподвижном якоре), - Fоп ; вс – участок соответствующий усилию сжатия отключающей пружины – при движущемся якоре от δ0макс (максимального рабочего зазора) до δ0кас  - (моменту касания подвижного контакта о неподвижный) при этом усилие на динамометре возрастает и, значительно возрастает за счет контактной пружины на участке – cd – участок выбора усилия предварительного натяжения контактной пружины – при неподвижном якоре от Fкп начального до Fкп расчетного = 20Iн*10   (кг); cd – участок возрастания усилия сжатия контактной пружины при движущемся якоре от δ0кас до δ0к – полного притяжения якоря к сердечнику электромагнитного механизма. На этом участке осуществляется “провал” подвижного контакта. Зазор δ0кас - δ0к = δ0провала. Для построения тяговой характеристики Fэ = f(δ) катушка электромагнита включается в цепь постоянного тока и с помощью динамометра цепляемого к тому же рычагу определяется тяговое усилие Fэ создаваемое электромагнитом при различных значениях (δ0).

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с устройством контактора и взаимодействием его элементов.

- Изучить необходимую оснастку для снятия показаний.

  - Зацепить динамометр за ушко рычага.

  - Записать показания динамометра (Д) при различных значениях зазора (δ0).

  - Пересчитать показания динамометра с учетом плеча рычага lр.

  - Перевести показания динамометра в ньютоны, умножив полученные значения силы на 9,81 и записать в таблицу 1.

3. Собрать схему (рис.2). Установить с помощью автотрансформатора напряжение U = 48 В.

Рис. 2 Схема включения контактора

Таблица 1

| Рабочий зазор δ0, мм | δ0, мм | Измеренное значение F΄м, кг | Пересчитанное значение с учетом lр рычага F˝м=F΄м lр/lоп , кг | Приведенные значения F˝м=F˝м*9.81 (Н) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| δ0макс | 14 |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
| δ0кас | 4 |  |  |  |
| δ0кас | 4 |  |  |  |
| δ0кон | 0.5 |  |  |  |

- Получить данные для построения тяговой хаоактеристики Fэ = f(δ0) и записать в таблицу 2.

  - Рабочий зазор δ0 делится на соответсв. Значения (не менее пяти) включая δ0 = δкас.

  - Каждое значение δ0 определяют с помощью набора щупов (немагнитных пластин), устанавливаемых между якорем и полюсным наконечником (по его диаметру).

  - При подаче напряжения в катушку контактора, якорь притягивается до установленного значения (δ0).

  - Зацепив динамометр за ушко рычага стремятся оторвать якорь, фиксируя при этом величину усилия (кг) для данного (δ0), полученное значение записывается в таблицу 2.

Таблица 2

| Рабочий зазор δ0, мм | δ0, мм | Измеренное значение F΄э, кг | Пересчитанное значение с учетом lр рычага F˝э=F΄э lр/lэ , кг | Приведенные значения F˝э=F˝э*9.81 (Н) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| δ0макс | 14 |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
| δ0кас | 4 |  |  |  |
| δ0кас | 4 |  |  |  |
| δ0кон | 0.5 |  |  |  |

По полученным значениям таблицы 1 и 2 построить механическую         Fм = f(δ0) и тяговую Fэ = f(δ0) характеристики, аналогичные приведенным на рис. 2 и, делают соответствующие согласования характеристик Fм = f(δ0),          Fэ = f(δ0), F0 = f(δ0).

Список использованных источников

- Н.Ю. Сипайлова. Вопросы проектирования электрических аппаратов: учебное пособие; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во 2014. – 168 с.

- Балиоз А.Б. Резниченко А.А., Смачный Ю.П. Расчёт конструкции электромагнитного контактора РГУПС 2006г.-24с.

- А.А. Чунихин «Электрические аппараты». Энергоатомиздат, 1988.-584с.

- П.В. Сахаров «Проектирование электрических аппаратов» М., Энергия, 1981г.

- И.С. Таев «Электрические аппараты управления» В.Ш., 1985г.

- В.И. Бочаров и др. «Магистральные электровозы переменного тока» М, Транспорт, 1995г.

Учебное издание

Резниченко Алексей Александрович

Хачкинаян Степан Аликович

ТЯГОВЫЕ АППАРАТЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Печатается в авторской редакции

Технический редактор

Подписано в печать                 . Формат 60×84/16.

Бумага газетная. Ризография. Усл. печ. л.

Тираж        экз. Изд. №     . Заказ        .

Редакционно-издательский центр ФГБОУ ВО РГУПС.

__________________________________________________________________

Адрес университета: 344038, г. Ростов н/Д, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2.

# Text boxes

Fэ = f(δ0)

Fм = f(δ0)

F0 = f(δ0)

Fм, Н

δ0, мм

a

Fэ, Н

b

c

d

δ0кас

δ0макс

δ0кон