РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего образования 
"Ростовский государственный университет путей сообщения"

(ФГБОУ ВО РГУПС)

Н.Р. Тептиков, П.В. Губарев

Электронные и электромеханические системы управления электрическими машинами высокоскоростного транспорта

Учебно-методическое пособие

к курсовому проекту на тему

"Расчет выпрямительно-инверторного преобразователя  электропоезда"

Ростов-на-Дону

2017

# УДК 629.423 (07) + 06

# Рецензент: канд. техн. наук, доц. А.С. Шапшал (РГУПС)

Тептиков Н.Р.

Электронные и электромеханические системы управления электрическими машинами высокоскоростного транспорта.: учебно-методическое пособие к курсовому проекту / Н.Р. Тептиков, П.В. Губарев  ФГБОУ ВО Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов/Д, 2017. – 28 с.: 6 ил. Библиогр.: 2 назв.

В пособии содержится методика для расчета курсовом проекте выпрямительно-инверторного преобразователя  электропоезда.

# Пособие предназначено для студентов 3-го курса специальности  "Подвижной состав железных дорог" специализации "Высокоскоростной наземный транспорт".

© Ростовский государственный университет путей сообщения, 2017

Содержание

Задание на курсовую работу……………………………………………………4

Оформление курсовой работы.............................................................................6

Описание упрощенной схемы силовых цепей моторного

вагона электропоезда............................................................................................7

1 Упрощенная силовая схема и алгоритм управления ВИПом………………10

2 Расчет исходных данных для проектирования трансформатора…………..10

3 Расчет и построение характеристик преобразователя в 1-ой

зоне регулирования……………………………………………………...            12

4 Выбор тиристоров для плеч преобразователя……………………………....20

5 Расчет индуктивности цепи выпрямленного тока……………………….....22

6 Расчет минимальной длительности импульса управления

тиристором, обеспечивающей функционирование преобразователя

при максимальном угле управления…………………………………………..23

7 Расчет параметров управления ВИПом……………………………………..24

Список использованных источников………………………………………….27

Таблица 1 – Варианты исходных данных задания

| Вариант (сумма двух последних цифр щифра) | Номинальное выпрямленное напряжение на преобразователе, Udн, В | Мощность на валу тягового двигателя Рдн, кВт | Угол открытия тиристора αр от α1 до α5, рад |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2000 | 215 | 0,42 – 2,10 |
| 01 | 2020 | 220 | 0,43 – 2,15 |
| 02 | 2040 | 225 | 0,44 - 2,20 |
| 03 | 2060 | 230 | 0,45 – 2,25 |
| 04 | 2080 | 235 | 0,46 – 2,30 |
| 05 | 2100 | 240 | 0,47 – 2,30 |
| 06 | 2120 | 245 | 0,48 – 2,40 |
| 07 | 2140 | 250 | 0,49 – 2,45 |
| 08 | 2160 | 255 | 0,50 – 2,50 |
| 09 | 2180 | 260 | 0,51 – 2,55 |
| 10 | 2200 | 265 | 0,52 – 2,60 |
| 11 | 2220 | 270 | 0,53 – 2,65 |
| 12 | 2240 | 275 | 0,54 – 2,70 |
| 13 14 | 2260 2280 | 280 285 | 0,55 - 2,75 0,56 – 2,80 |
| 15 | 2300 | 290 | 0,57 – 2,85 |
| 16 | 2320 | 295 | 0,58 – 2,90 |
| 17 | 2340 | 300 | 0,59 – 2,95 |
| 18 | 2360 | 305 | 0,60 – 3,00 |

РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего образования 
"Ростовский государственный университет путей сообщения"

(ФГБОУ ВО РГУПС)

|  | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой А.Д. Петрушин ______________________ "_____"____________2017___ |
| --- | --- |

Задание на курсовой проект

Кафедра - Электрический подвижной состав

Дисциплина –Электронные и электромеханические системы управления электрическими машинами высокоскоростного транспорта

Группа - _____________

Студент – (Ф.И.О.) ______________________________________

Тема курсовой работы – Расчет выпрямительно-инверторного преобразователя  скоростного электропоезда

Исходные данные:

Вариант задания (сумма двух последних цифр шрифта) _____________

Номинальное выпрямленное напряжение на преобразователе Udн =

Мощность на валу тягового двигателя в номинальном режиме Рдн =

Угол открытия тиристоров αр (от α1 до α5),

Угол открытия тиристоров в режиме диода αо = 0,16 рад.

Номинальное (расчетное) значение угла открытия тиристоров αн = 0,676 рад.

Номинальное напряжение первичной обмотки трансформатора U1 = 25000 В.

Частота питающего напряжения f = 50 Гц.

Относительное значение напряжения короткого замыкания Uк = 0,12.

| Коэффициент пульсаций выпрямленного тока kП1 = 0,24. Руководитель курсовой работы: | ________________________ |
| --- | --- |
| Дата выдачи задания | «_____»____________20___ |
| Задание получил | _________________________ «_____»____________20___ |

Оформление курсовой работы

Курсовой проект необходимо выполнить в соответствии с заданием по варианту из таблицы 1.

Методические указания состоят из разделов, имеющих сквозную нумерацию. При оформлении курсовой работы достаточно указать только номер раздела и его заголовок и далее вести требуемый расчет.

Записывается расчетная формула в общем виде, после чего через знак равенства ее численное выражение и затем результат. Например, коэффициент трансформации трансформатора

Если на основании расчетной формулы заполняется таблица, то численное выражение можно записать один раз, а в таблицу записать результаты вычислений. Условные обозначения, входящие в расчетные формулы, в работе указываются один раз. Все расчеты следует вести с точностью до трех значащих цифр, если точность не оговаривается особо.

В тексте раздела указаны расчеты, таблицы, схемы или графики, которые оформляются в данном разделе.

Не следует переписывать текст методических пояснений или выдержки из учебников. Если необходимо сделать пояснения к выполненным расчетам, то их следует излагать своими словами.

Все рисунки и таблицы в курсовой работе должны иметь сквозную порядковую нумерацию. Располагать их нужно в соответствующих разделах удобно для чтения.

Масштабы графиков должны соответствовать точности расчетов и рекомендациям методических указаний. Располагать таблицы, рисунки и графики следует на листах формата А4 или А5.

Описание упрощенной схемы силовых цепей моторного

вагона электропоезда

В курсовой работе должен быть выполнен расчет параметров узлов силовых цепей моторного вагона электропоезда однофазного переменного тока, упрощенная схема которого представлена рисунке 1.

Рисунок 1 - Упрощенная силовая схема

Тяговые двигатели М1, М2, М3, М4 соединены в две параллельные группы и являются нагрузкой восьмиплечего выпрямительно-инверторного преобразователя (ВИП). Преобразователь может работать в двух режимах – выпрямительном (режим тяги) и в режиме рекуперативного торможения (инверторный).  Для возможности работы в режиме рекуперации все плечи ВИП оборудованы тиристорами.

Обмотки возбуждения двигателей в режиме тяги соединены последовательно с соответствующими группами якорей, а в рекуперативном режиме питаются по схеме независимого возбуждения от блоков тиристоров с использованием соответствующих обмоток тягового трансформатора.

Для снижения пульсаций выпрямленного тока в каждую группу двигателей включены сглаживающие реакторы.

Изменение напряжения на тяговых двигателях производится ВИПом с четырехзонным фазовым регулированием тиристоров соответствующих плеч, сигналы на управляющие электроды которых поступают от микропроцессорной системы управления (МПСУ).

Переменный ток напряжением 25000 В подается от токоприемника через высоковольтный выключатель на первичную обмотку трансформатора и далее через заземляющее устройство на корпус моторного вагона.

Вторичная обмотка трансформатора состоит из трех секций, соединенных между собой последовательно и имеющих четыре вывода: 0, 1, 2, 3. На ВИП подаются напряжения: от выводов 0 - 1 и 1 – 2 по ¼ напряжения вторичной обмотки, а от выводов 2 – 3 оставшаяся половина напряжения.

ВИП имеет восемь тиристорных плеч, которые переключаются согласно заданному алгоритму работы (таблица 2) и подключают определенные секции вторичных обмоток трансформатора к тяговым двигателям.

Таблица 2 – Алгоритм управления ВИПом

| Режим | Зона | Полупериод | Углы открытия тиристоров | Выпрямл. напряж., В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяговый | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | переход с выводов 0 - 2 на 2 - 3 |  |
|  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения импульсов:

– нерегулируемый по фазе;

– регулируемый по фазе

По принципу действия ВИП является бесконтактным регулятором плавного изменения напряжения на нагрузке.

В первой зоне регулирования тяговые двигатели питаются от выпрямительного моста, образуемого тиристорами , которые подключены к выводам 1 – 2 вторичной обмотки тягового трансформатора.

Тиристоры  и открываются импульсами с постоянной фазой , соответствующей минимальному углу открытия, а тиристоры  и  - импульсами с регулируемой фазой .

Если в одном из полупериодов открылись и удерживаются током нагрузки тиристоры  и , то в следующий полупериод при открытии тиристора  в момент  происходит коммутация тока с тиристора  на тиристор. Энергия цепи тока нагрузки разряжается по контуру: тиристоры ,  - сглаживающие реакторы – тяговые двигатели. При угле открытия  тиристора  происходит коммутация тока с тиристора  на тиристор  и далее ток нагрузки проходит через тиристоры  и .

Чем большую часть проводящего полупериода ток проходит через тиристоры, тем больше среднее значение выпрямленного напряжения тяговых двигателей.

Во второй зоне плавным изменением фазы открытия тиристоров  и  осуществляется регулирование выпрямленного напряжения от  до  номинального значения напряжения.

Дальнейшее увеличение выпрямленного напряжения в 3-ей и 4-ой зонах  показано в таблице 2.

В пояснительной записке к курсовой работе должны быть, помимо титульной страницы, задание, содержание и оформленные разделы методических указаний, приведенные в содержании.

1 Упрощенная силовая схема и алгоритм управления ВИПом

При оформлении раздела 1 необходимо привести:

1 Упрощенную силовую схему (рисунок 1).

2 Алгоритм управления выпрямительно-инверторным преобразова-телем (таблица 2).

2 Расчет исходных данных для проектирования трансформатора

2.1 Выпрямленный номинальный ток преобразователя

Здесь мощность  и напряжение  выбираются из задания, а КПД

2.2 Угол коммутации тиристоров, работающих в режиме диодов при угле открытия  при нагрузке

Здесь  - относительное значение напряжения короткого замыкания.

2.3 Амплитудное значение ЭДС вторичной обмотки тягового трансформатора на 4-ой зоне регулирования

2.4 Действующее значение ЭДС вторичной обмотки трансформатора

2.5 Коэффициент трансформации трансформатора

2.6 Ток вторичной обмотки трансформатора в номинальном режиме при  и

2.7 Действующее значение тока первичной обмотки

2.8 Типовая мощность трансформатора в номинальном режиме

2.9 Напряжение тяговых обмоток трансформатора.

Напряжение тяговых обмоток по зонам регулирования представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Напряжение тяговых обмоток трансформатора

| Напряжение, В | Зона регулирования |
| --- | --- |
|  | 1-я; выводы 1-2; | 2-я; выводы 0-2; | 3-я; выводы 1-3; | 4-я; выводы 0-3; |
| Действующее Е2 |  |  |  |  |
| Выпрямленное Ud |  |  |  |  |

3 Расчет и построение характеристик преобразователя в  1-ой зоне регулирования

3.1 Внешние характеристики преобразователя

- при

- при

- при

- при

Внешние характеристики преобразователя изображены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Внешние характеристики преобразователя

3.2 Регулировочные характеристики преобразователя

- при

Здесь диапазон угла открытия  от  до  в соответствии с заданием разбит на 4 равных интервала, ограниченных значениями ;

- при

Результаты расчета сводим в таблицу 4.

Таблица 4 Расчет регулировочных характеристик

| , В при |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , В при |  |  |  |  |  |

Регулировочные характеристики преобразователя изображены на рисунке 3.

3.3 Зависимость угла коммутации тиристоров  и угла сдвига фаз  от α при

Результаты расчета сводим в таблицу 5

Таблица 5 Расчет угла коммутации тиристоров и угла сдвига фаз

Зависимости  и изображены на рисунке 4.

Рисунок 3 – Регулировочные характеристики преобразователя

Рисунок 4 - Зависимости  и  при

Из графиков рисунка 4 для расчетного значения  получаем

и .

3.4 Зависимость коэффициента мощности по приведенной формуле производятся при 5 различных значениях углов α и φ, приведенных в таблице 4.

Результаты расчета сводим в таблицу 6

Таблица 6 −Расчет коэффициента мощности

| χ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Зависимость χ(α) изображена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Зависимость коэффициента мощности χ(α)  при

4 Выбор тиристоров для плеч преобразователя

4.1 Число последовательно соединенных тиристоров в плече моста

где =1,16 – коэффициент, учитывающий возможное увеличение напряжения в контактной сети на 16 % по отношению к номинальному;

- повторяющееся напряжение, равное классу тиристора, умноженному на 100.

Расчет произвести для тиристоров 8-го, 9-го и 10-го классов.

4.2 Число параллельных ветвей тиристоров в плече моста

где  = 1,6 – коэффициент, учитывающий возможную перегрузку тиристора при трогании и разгоне поезда с 1,6 – кратным током;

= 0,85 – коэффициент неравномерного распределения тока между параллельными ветвями из-за разброса вольтамперной характеристики;

= предельный (максимально допустимый) средний ток тиристора, А.

Расчет произвести для  =250 А и 320 А с определением количества ветвей для каждого типа тиристоров.

4.3 Стоимость комплекта тиристоров плеча моста

Результаты расчета сводим в таблицу 7:

Таблица 7 – Расчет стоимости комплекта тиристоров плеча моста в условных

единицах

| Тип | Класс |  |  | Кол-во | Условная стоимость одного тиристора | Стоимость комплекта | Выбранный комплект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЛ-171-250 | 8 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | 9 |  |  |  | 2,19 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 2,38 |  |  |
| ТЛ-171-320 | 8 |  |  |  | 2,32 |  |  |
|  | 9 |  |  |  | 2,54 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 2,77 |  |  |

Сделаем заключение о типе выбранных тиристоров, их классе, количестве последовательно и параллельно включенных цепей с учетом наименьшей стоимости на основании таблицы 7.

4.4 Проверка условия ограничения скорости нарастания тока через тиристор относительно допустимого значения

здесь  - угол коммутации тиристоров, определенный по графику   (рисунок 4) при номинальном значении угла управления .

Для допустимого значения  сделать заключение, выполняется ли условие ограничения скорости нарастания тока по результату расчета. В случае выполнения условия ограничения добавлять дроссель последовательно с тиристорами нецелесообразно. В противном случае дроссель необходим.

4.5 Падение напряжения на плече моста в номинальном режиме:

Здесь  - падение напряжения на тиристоре.

4.6 Коэффициент полезного действия преобразователя в номинальном режиме

4.7 Потери мощности в преобразователе в номинальном режиме

5 Расчет индуктивности цепи выпрямленного тока

5.1 Амплитудное значение первой гармонической составляющей выпрямленного напряжения

5.2 Индуктивность цепи выпрямленного тока при

Здесь  - индуктивность трансформатора

- индуктивность цепи нагрузки;

где  - амплитудное значение первой гармонической составляющей выпрямленного напряжения;

где a1 и b1 - коэффициенты ряда Фурье;

6 Расчет минимальной длительности импульса управления тиристором, обеспечивающей функционирование преобразователя при максимальном угле управления

6.1 Активное сопротивление цепи протекания тока :

6.2 Постоянная времени цепи протекания тока

6.3 Минимальная длительность импульса управления тиристором

Здесь  = 1,0 А - ток удержания тиристора.

7 Расчет параметров управления ВИПом

7.1 Временная диаграмма управления ВИПом в 1-ой зоне регулирования представлена на рисунке 6:

7.2 Величины скачков прямого и обратного напряжений на рисунке 6:

7.3 Расчет диапазона изменения управляющего напряжения

Расчет Uупр при регулировании α < αр < αр max с темпом возрастания UГПН=1 В/мс начнем с определения амплитуды генератора пилообразного напряжения:

Так как α0 = 0,16 рад, а αр max = рад, получаем граничные значения Uупр:

Таким образом, для регулирования α от α0 до αр max необходимо изменять Uупр от 0,51 до Uупр max В.

Рисунок 6 - Форма напряжения ВИП в 1-ой зоне регулирования

Список использованных источников

1 Плакс А.В. Системы управления электрическим подвижным составом. М., 2005. - 357 с.

2 Бурков А.Т. Электронная техника и преобразователи. - М., Транспорт, 1999. - 464 с.

# Учебное издание

# Тептиков Николай Романович

# Губарев Павел Валентинович

# Электронные и электромеханические системы управления электрическими машинами высокоскоростного транспорта

Учебно-методическое пособие

к курсовому проекту на тему

"Расчет выпрямительно-инверторного преобразователя электропоезда"

Редактор

Корректор

Подписано к печати         . Формат 60×84/16.

Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 3,97.

Уч.-изд. л. 3,62. Тираж 100 экз. Изд. №     . Заказ №

ФГБОУ ВПО Ростовский государственный университет путей сообщения.

Ризография ФГБОУ ВО РГУПС.

__________________________________________________________________

Адрес университета: 344038, Ростов н/Д, пл. Ростовского Стрелкового Полка

Народного Ополчения, 2.